Устранение отрыва потока на прямом крыле применением чередуемой волнистости в области низких чисел Рейнольдса.

Зверков И.Д. Козлов В.В. Крюков А.В.

Характерной особенностью в обтекании крыльев аппаратов с низким полетным числом Рейнольдса, является наличие протяжённой зоны ламинарного течения, после которой на участке с неблагоприятным градиентом давления образуется локальная отрывная область (отрывной пузырь), где в большинстве случаев происходит переход к турбулентному течению. Отрывной пузырь способствует отрыву и срыву потока, а также образованию гистерезиса аэродинамических характеристик, что негативно влияет на аэродинамические характеристики ЛА. В ранних работах по исследованию гладкого и волнистого крыла [1,2] было показано: что для чисел Рейнольдса порядка 105 волнистое крыло, имеющее продольную по полету волнистость, обладает более высоким критическим углом атаки и существенно меньшей петлей гистерезиса аэродинамических характеристик чем у гладкого крыла, а срыв потока на волнистом крыле проходит по более плавному сценарию. Это обусловлено в основном тем, что отрывной пузырь на волнистом крыле дробится на систему более мелких, локализованных во впадинах. В данной работе представленные результаты по исследованию влияния второстепенной волнистости, расположенной во впадине основной, на возникновение и развитие отрыва потока. Показано, что при определенной комбинации волнистостей удается полностью устранить отрыв потока, Рис. 1.

Рис.1 Сажемасляная визуализация на волнистом крыле.

Re=1.5х105, степень турбулентности потока ε=0.04%.угол атаки α=0˚;