исследование структуры течения в сверхзвуковой неизобарической струе с помощью метода piv

# А.А. Пивоваров

Институт теоретической и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича СО РАН, 630090, Новосибирск

В настоящее время интерес исследователей направлен на исследование структуры и особенностей течения в высокоскоростных струях с применением количественного оптического панорамного бесконтактного метода PIV. Изучение структуры сверхзвуковой неизобарической струи при наличии искусственных возмущений продолжает оставаться актуальной задачей. Такие возмущения порождаются с помощью различных вихреобразующих устройств, например, шевроны, дольчатые смесители, табы и т.п. При наличии таких устройств перестраивается структура течения, интенсифицируется смешение и уменьшается уровень шума, создаваемого сверхзвуковой струей [1, 2]. Струйные течения на практике используются в эжекторных системах, системах подачи топлива, в нефтегазодобывающих установках и других устройствах, в которых большую роль играют процессы смешения.

Использование PIV совместно с современным оборудованием позволяет получить новые данные о скоростных характеристиках сложных сверхзвуковых струйных потоков. Визуализация течения с короткой экспозицией порядка 10-9 с. дает возможность регистрировать неоднородности (вихревые образования) в сжимаемых слоях смешения сверхзвуковых потоков.

( Пивоваров А.А., 2014

Одним из важнейших преимуществ PIV является отсутствие возмущающего влияния на поток. К достоинствам метода можно также отнести широкий динамический диапазон измеряемых скоростей, что позволяет использовать его для исследования сложных турбулентных течений. Область применения метода PIV довольно обширна. Она включает в себя фундаментальные научные исследования, направленные на изучение динамики и масштабов вихревых структур в потоках жидкости и газа, получение дифференциальных и статистических характеристик, а также оценку достоверности математического моделирования и верификацию численных моделей для турбулентных потоков.

На протяжении последних двух десятилетий развития и применения метода обозначились направления, связанные с оптимизацией и совершенствованием методов обработки экспериментальных данных с целью улучшения качества получаемых результатов, а именно: увеличение динамического диапазона измеряемых скоростей; улучшение пространственного разрешения метода, применение кросскорреляционного анализа для течений с существенным градиентом скорости (слои смешения, скачки уплотнения).

Целью данной работы является прояснение структуры неизобарической струи, истекающей из сопла с вихрегенераторами различного типа, с использованием метода лазерного ножа и метода PIV.

В экспериментах использовалась PIV-система «Oxford Lasers PIV system DP3D», состоящая из: Nd:YAG - лазера, генерирующего два импульса с максимальной энергией 300 мДж, длительностью 5 нс и длиной волны 532 нм; CCD-камеры с минимальным интервалом между двумя кадрами в режиме двойной экспозиции – 500 нс; блока синхронизации; программного обеспечения по обработке изображений. Для засева потока в качестве трассеров использовались микрочастицы конденсационного типа (дым) с размерами частиц 1 мкм, создаваемых генератором дыма.

Эксперименты по исследованию поля течения в сверхзвуковой недорасширенной струе проводились в сверхзвуковой аэродинамической трубе периодического действия Т-326 ИТПМ СО РАН с использованием струйного модуля. Использовалось конвергентное сопло с геометрическим числом Маха в выходном сечении равным Ma= 1.0 и полированной внутренней поверхностью. Внутренний диаметр на срезе сопла равен 30 мм. Газодинамический режим течения определяется отношением давления в форкамере к давлению в окружающей среде Npr=5.0. Описание сопла с шестью шевронами на срезе приведено в работе [3], сопла с микроструйным блоком – в работе [4]. Поперечный вдув шести сверхзвуковых микроструй реализован при режиме Nprj=9.0. Засев потока организован только в основной струе, в микроструи дым не подавался. Подробная схема эксперимента приведена в работе [5].

Представлены изображения в плоскости лазерного ножа, проходящего через ось струи, сформированные рассеянным светом мелкодисперсных частиц, введенных в поток сверхзвуковой недорасширенной струи, истекающей из осесимметричного сопла, из сопла с шевронами и из сопла с микроструями. На рис. 1 (а) видны темные пятна различного размера, положение которых соответствует слою смешения, формирующегося за тройной точкой (точка пересечения диска Маха, висячего и отраженного скачков уплотнения) и могут быть обусловлены наличием гидродинамической неустойчивости Кельвина-Гельмгольца.

Вблизи оси струи при наличии шевронов не наблюдается вихревых образований (см. рис. 1 (б)). Регистрируется существенное изменение картины течения по сравнению с осесимметричной струей: отсутствует внутренний слой сдвига, отчетливо видны крупномасштабные вихри во внешнем слое смешения, поток в ядре струи остается ламинарным вниз по течению вблизи оси струи, по крайней мере, в рассматриваемой области.

Рис. 1. Визуализация сверхзвуковой недорасширенной струи (экспозиция 5 нс), полученная с помощью метода лазерного ножа.

а − осесимметричное сопло; б − сопло с шевронами; в − сопло с микроструями.

На рис. 1 (в) для сверхзвуковой неизобарической струи, истекающей из сопла с поперечным вдувом микроструй, при качественном сравнении с осесимметричной струей не наблюдается существенного изменения в ударно-волновой структуре течения: отчетливо прослеживается диск Маха, отраженный скачок уплотнения, слои смешения. Видно несущественное увеличение поперечных размеров струи.

На рис. 2 приведены изотахи со значениями средней скорости в характерных областях для струи без шевронов и с шевронами. Отчетливо видно, что картина течения перестраивается  с наличием шевронов: скорость вдоль оси струи остается сверхзвуковой вниз по потоку вплоть до x/Ra=7.5 (граница измерительной области), уменьшаются пульсации и градиенты скорости, увеличивается поперечный размер струи, происходит пространственное перераспределение расхода газа.

Рис. 2. Изолинии равных значений средней скорости потока, измеренные с помощью PIV.

а − без шевронов; б − с шевронами.

Представлены результаты экспериментального исследования структуры течения осесимметричной невозмущенной сверхзвуковой неизобарической струи и струи с двумя типами вихрегенераторов. Зарегистрировано увеличение поперечных размеров струи, что связывается с интенсификацией смешения при установке вихрегенераторов на срезе сопла. Показано, что шевроны сильнее влияют на структуру сверхзвуковой струи по сравнению с микроструями и более эффективны для интенсификации смешения на границе сверхзвуковой неизобарической струи.

Автор выражает благодарность д.т.н. В.И. Запрягаеву за постановку задачи и Н.П. Киселеву за помощь в выполнении экспериментальной части работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Samimy M., Zaman K. B. M. Q., Reeder M. F. Effects of tabs on the flow and noise field of an axisymmetric jet // AIAA J. 1993. V. 31, N 4. P. 609–619.

- Alkislar M.B., Krothapalli A., Butler G.W. The effect of streamwise vortices on the aeroacoustics of a Mach 0.9 jet // J. Fluid Mech. 2007, vol. 578, PP. 139−169.

- Запрягаев В.И., Кавун И.Н., Киселев Н.П. Структура течения на начальном участке сверхзвуковой струи, истекающей из сопла с шевронами // ПМТФ. 2010. Т. 51, №2, С. 71−80.

- Губанов Д.А., Запрягаев В.И., Киселев Н.П. Структура течения сверхзвуковой недорасширенной струи с вдувом микроструй // Вестник НГУ. 2013. Т. 8, Вып. 1, С. 44−55.

- Бойко В.М., Достовалов А.В., Запрягаев В.И., Кавун И.Н., Киселев Н.П., Пивоваров А.А.  Исследование структуры сверхзвуковых неизобарических струй // Ученые записки ЦАГИ. 2010. Т.41, No.2. С. 44-58.

# Text boxes

в

б

а

а

б